Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   Г Е Н Е Р А Т О Р   И С К Р О О Б Р А З О В А Н И Я “ Д У Г А “

П А С П О Р Т

1.Назначение

Электронный генератор искрообразования  (ЭГИ)  “Дуга” предназначен для установки на автомобили с бензиновыми двигателями, оснащёнными одной катушкой зажигания. ЭГИ работает совместно со штатной катушкой зажигания и обеспечивает мощное регулируемое искрообразование, позволяющее значительно повысить эффективность воспламенения  и сжигания бензинового топлива.

ЭГИ снабжен датчиком детонации, что позволяет в зависимости от режима работы двигателя и качества топлива автоматически устанавливать оптимальный угол опережения зажигания по критерию «наличие детонации».

Применение ЭГИ:

- повышает устойчивость работы двигателя на холостом ходу с одновременным снижением токсичности отработавших газов (в том числе по городскому циклу) и образования выхлопного дыма. В результате более полного сжигания топлива снижает его эксплуатационный расход до 5%;

- увеличивает момент вращения на валу  двигателя, что улучшает динамику движения автомобиля;

- существенно облегчает холодный запуск двигателя. Снижает негативные эффекты  использования некачественного бензина;

- продлевает срок службы силиконовых высоковольтных проводов, за счет автоматической компенсации потерь мощности искрового разряда, возникающего на большом омическом сопротивлении проводов;

- уменьшает нагар на изоляторах свечей зажигания, в результате чего увеличивается их срок службы и бегунка распределителя. Для обеспечения возможности движения автомобиля  при выходе из строя контактной группы или датчика в распределителе зажигания в ЭГИ предусмотрен режим аварийной генерации импульсов зажигания. С помощью ЭГИ можно осуществить диагностику утечек свечей зажигания и выжигания проводящего нагара. В случае необходимости ЭГИ можно подключить в режиме противоугонного устройства. Для улучшения характеристик искрового разряда при температурах ниже -40° С в ЭГИ имеется режим  предварительного автопрогрева.

2.Технические характеристика прибора ЭГИ  “Дуга”

Напряжение питания, В                                                                6-18

Потребляемый ток, А не более                                                     3,0

в режиме автопрогрева  не более                                       1,0

Напряжение, подводимое к катушке зажигания, В                    400

Длительность искрового разряда, мс                                            220

пусковые обороты                                                                          120

- 600 об\мин                                                                                     6,0

- 2000 об\мин                                                                                   2,5

- 3600 об\мин                                                                                   1,5

Температура окружающей среды, С°                                         -40 - +85°С

с использованием режима прогрева  (п. 7.2.1 )                          -60 - +85°С

Габаритные размеры, мм                                                           120×95×35

Масса, не более,кг                                                                            0,6

3. Комплектность

Прибор ЭГИ “Дуга”                                                                         -1 шт.

Кабель соединительных проводов                                                 -1 шт.

Заглушка                                                                                           -1 шт.

Комплект крепежных элементов                                                   - 1 шт.

Датчик детонации                                                                           - 1 шт.

Паспорт                                                                                            - 1 шт.

4. Подготовка прибора к эксплуатации

Прибор устанавливается в наиболее прохладном месте моторного отсека автомобиля. При выборе места установки прибора необходимо обеспечить его защиту от прямого попадания воды, а также учесть длину проводов соединительного кабеля.

Рекомендуемые места установки ЭГИ на автомобиле:

- ВАЗ 2101-07 -на левом крыле,  вблизи катушки зажигания, между фарой и бачком омывателя лобового стекла. Прибор крепится на крыло автомобиля накладной планкой и двумя самонарезными винтами;

- “Волга” – на левом крыле, между катушкой зажигания и штатным коммутатором с использованием тех же крепежных деталей.

Датчик детонации устанавливается на двигатель с помощью элементов крепления датчика (п.6).

Соединительные провода датчика подсоединяются к кабелю ЭГИ (п.5.3).

5. Последовательность подключения прибора

ВНИМАНИЕ!  СТРОГО ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ !!!

ДЛЯ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  ПОВРЕЖДЕНИЯ  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ  ЗАЖИГАНИЯ  УСТАНОВИТЕ ЗАЗОРЫ В СВЕЧАХ  ЗАЖИГАНИЯ (0,5 – 0,7 мм).

Подключение и отключение прибора  “Дуга” осуществляется при выключенном зажигании!

5.1. Последовательность подключения прибора для автомобилей, оборудованных прерывателем–распределителем контактного типа.

5.1.1.Отсоедините с вывода катушки провод, поступающий с прерывателя. Остальные провода с этого вывода катушки зажигания (если они есть) также отсоедините от катушки зажигания, за исключением провода противоугонной системы автомобиля (если такой провод, имеется).

5.1.2.Соедините провод, поступающий с прерывателя с проводом №6 (белая цветная метка) кабеля прибора с помощью винта и гайки.

5.1.3.Остальные провода, снятые с вывода катушки зажигания соедините с проводом №7 (сиреневая цветная метка) кабеля прибора ЭГИ с помощью винта и гайки.

Если автомобиль не оснащен тахометром и экономайзером, - провод  №7 кабеля прибора ЭГИ надежно изолируется!

5.1.4. Подсоедините провод   №1 (зеленая цветная метка) кабеля прибора к  освободившемуся выводу катушки зажигания;

5.1.5. Провод  №4 (красная цветная метка) кабеля прибора ЭГИ  подсоедините ко второму выводу катушки зажигания дополнительно к проводу, поступающему с замка зажигания автомобиля (+12В);

5.1.6. Провод  №2 (черная цветная метка) кабеля прибора ЭГИ надежно соедините с корпусом автомобиля. Места соединения проводов изолируйте с помощью изоленты.

5.2  Последовательность подключения прибора для автомобилей, оборудованных   коммутатором.

5.2.1.Отсоедините от катушки зажигания провод, поступающий с коммутатора. Остальные провода с этого вывода катушки зажигания (если они есть) также отсоедините от катушки зажигания за исключением провода противоугонной системы автомобиля (если такой провод есть).

5.2.2.Соедините провода, снятые с катушки зажигания с проводами №6 (белая цветная метка) и №7 (сиреневая цветная метка) кабеля прибора ЭГИ с помощью винта и гайки.

5.2.3. К освободившемуся выводу катушки зажигания, подсоедините провод  №1 (зеленая цветная метка)  кабеля прибора ЭГИ;

5.2.4  Провод  №4 (красная цветная метка) кабеля прибора  ЭГИ подсоедините ко второму выводу катушки зажигания дополнительно к проводу, поступающему с замка зажигания автомобиля (+12В);

5.2.5  Провод  №2 (черная цветная метка) кабеля прибора ЭГИ надежно соедините с корпусом автомобиля. Места соединения проводов изолируйте изоляционной лентой.

5.3. Для подключения датчика детонации к ЭГИ разъедините провода трехпроводных ленточных проводов датчика и ЭГИ на длине 30-40 мм. Зачистите от изоляции концы проводов трехпроводного ленточного провода, выходящего из корпуса датчика детонации и концы проводов трехпроводного ленточного провода, выходящего из резинового кожуха разъема кабеля ЭГИ. Соедините скруткой между собой зачищенные от изоляции концы одноименных проводов (крайние провода с цветной меткой, центральные провода  без цветной метки, крайние провода без цветной метки). Места соединения проводов изолируются с помощью соединительных колпачков, надеваемых на скрутку одноименных проводов. Соединительный ленточный провод датчика детонации следует располагать как можно дальше от высоковольтных проводов системы зажигания.

Если вы не желаете устанавливать датчик детонации, то трехпроводный ленточный провод кабеля ЭГИ оставьте в исходном состоянии (не зачищайте от изоляции концы проводов и не подключайте к проводам ленточного провода датчика детонации). В этом случае прибор ЭГИ обеспечивает мощное искрообразование без регулирования по детонации.

Если Вы затрудняетесь самостоятельно подключить прибор ЭГИ  “Дуга” к системе штатного зажигания автомобиля, обратитесь за помощью к автоэлектрику!

7. Рекомендации по эксплуатации и мерам безопасности прибора ЭГИ  “Дуга”.

С целью исключения возможных повреждений прибора высоковольтным разрядом не допускается укладка соединительных проводов ЭГИ вблизи высоковольтных проводов системы зажигания!

Во избежание выхода прибора из строя запрещается:

-  отключение аккумуляторной батареи при работающем двигателе;

Запрещается на работающем двигателе касаться элементов системы зажигания!

При техническом обслуживании контролируйте величину межэлектродного зазора в свечах зажигания. Увеличение зазора до 1,0-1,5 мм может привести к повреждению изоляции высоковольтных цепей системы зажигания.

Следите за чистотой изоляционных поверхностей распределителя и контактов прерывателя.

Для перехода на штатную систему зажигания автомобиля соединительный кабель отключается от ЭГИ и в разъем кабеля вставляется заглушка.

7.1 Установка  угла опережения зажигания

Если датчик детонации не подключён к ЭГИ, то установочный угол опережения зажигания выставляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Если датчик детонации подключен к ЭГИ, то рекомендуется установочный угол опережения зажигания увеличить на 10-15° относительно указанного инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Если регулировка угла опережения зажигания распределителем вызывает у Вас затруднения, обратитесь за помощью к автомеханику.

7.2 Последовательность включения дополнительных режимов работы ЭГИ

7.2.1.Для более надежного запуска двигателя при температурах ниже -40°С рекомендуется использовать режим автопрогрева ЭГИ. Для этого необходимо:

- включить зажигание двигателя;

- включить стартер на 1сек, чтобы провернуть вал двигателя.

- оставить зажигание включённым на 1,5 мин. С этого момента ЭГИ включается в режим автопрогрева. По истечении 1,5 минут запускайте двигатель включением стартера. Использование при низких температурах режима автопрогрева ЭГИ позволяет повысить мощность искрового разряда, воспламеняющего топливо и этим  облегчить запуск двигателя.

7.2.2.Для запуска ЭГИ в аварийном режиме необходимо:

- снять резиновый кожух с разъема кабеля ЭГИ, не отключая сам разъем кабеля от ЭГИ;

- включить зажигание автомобиля и перерезать проводную перемычку между 2 и 3 контактами разъема кабеля ЭГИ. С этого момента ЭГИ начнет работать в режиме автоматической генерации импульсов зажигания, при этом на вторичной обмотке катушки зажигания появятся высоковольтные импульсы зажигания;

- при запуске стартера заводится двигатель автомобиля, что позволяет продолжить его движение до ближайшего автосервиса;

- для выключения ЭГИ из режима «автогенерации импульсов» необходимо выключить зажигание автомобиля, зачистить от изоляции перерезанные концы проводной перемычки и, скрутив их между собой, восстановить целостность перемычки между 2 и 3 контактами кабеля. Место скрутки необходимо изолировать изолентой.

7.2.3.Для запуска режима диагностики свечей зажигания на наличие проводящего нагара и его последующего выжигания необходимо:

- при выключенном зажигании отсоединить от крышки распределителя центральный высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания, и высоковольтный провод идущий на свечу зажигания одного из цилиндров. Соединить эти провода любым доступным Вам способом.

Включить ЭГИ в аварийный режим (п.7.2.2) не включая, стартер двигателя;

- не выключая зажигания автомобиля соединить скруткой концы перерезанной проводной перемычки, предварительно зачистив их от изоляции. Если диагностируемая свеча имеет проводящий нагар, то ЭГИ включится в режим выжигания нагара. Подтверждением включения режима выжигания нагара является отклонение стрелки тахометра автомобиля от нулевого положения.

Если в автомобиле отсутствует тахометр, то включение ЭГИ в режим выжигания нагара подтверждается наличием характерного звука, издаваемого ЭГИ при работе в режиме выжигания.

По истечении нескольких минут работы ЭГИ в этом режиме проверяют, ликвидирован ли проводящий нагар в свече зажигания. Для этого опять разъединяют и затем соединяют между собой зачищенные концы проводной перемычки. Если стрелка тахометра при этом устанавливается в нулевое положение, то процесс выжигания закончен. В случае повторного отклонения стрелки тахометра от нулевого положения процесс выжигания следует продолжить;

- для выключения ЭГИ из данного режима необходимо выключить зажигание автомобиля и не забыть изолировать места скрутки концов проводной перемычки с помощью изоленты.

8. Методика подключения ЭГИ «Дуга» в иномарках

ЭГИ «Дуга» может эффективно использоваться в системах зажигания иномарок, оснащенных одной катушкой, как для карбюраторов, так и инжекторов. Учитывая электромонтажные особенности систем зажигания таких автомобилей, предлагается следующая методика подключения  ЭГИ «Дуга»:

- провод, соединяющий катушку зажигания с прерывателем, - коммутатором или бортовым процессором перерезают вблизи катушки зажигания.

На зачищенные от изоляции концы провода подсоединяются стандартные клеммы под винт;

- конец провода, идущий на катушку подсоединяется с помощью винта и гайки к проводу кабеля генератора с зеленой меткой;

-другой конец перерезанного провода также подсоединяется к проводу генератора с белой меткой. В автомобилях без механического прерывателя к этому соединению добавляется провод кабеля генератора с сиреневой меткой. В автомобилях с механическим прерывателем провод с сиреневой меткой подсоединяется к проводу, идущему на тахометр или экономайзер;

- перерезается второй провод, по которому подается ток на катушку зажигания от источника +12В. К зачищенным от изоляции концам провода подсоединяют стандартные клеммы под винт и гайку;

- концы перерезанного провода, а также провод кабеля генератора с красной меткой соединяются между собой с помощью винта и гайки. Все соединения проводов надежно изолируют;

- провод кабеля генератора с черной меткой подсоединяется к корпусу автомобиля.

Принимая во внимание, что инжекторные системы зажигания оснащены штатным датчиком детонации в комплект поставки ЭГИ «Дуга» для таких автомобилей датчик детонации не входит.

9. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует нормальную работу ЭГИ  “Дуга” в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Прибор ЭГИ  “Дуга”, вышедший из строя в период гарантийного срока службы подлежит бесплатному ремонту. Производитель не принимает претензий, если прибор имеет механические повреждения или следы вскрытия корпуса.    Претензии покупателя принимаются по месту продажи.

Контактный телефон технического консультанта:  8-916-491-86-55 Виктор Петрович.