Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   Г Е Н Е Р А Т О Р  И С К Р О О Б Р А З О В А Н И Я

# «Д У Г А-2Т»

П А С П О Р Т

1.  Назначение

Электронный генератор искрообразования  (ЭГИ) «Дуга-2Т» предназначен для замены динамической системы распределения высоковольтного разряда на статическое распределение (без использования в качестве распределительного устройства датчика-распределителя) и обеспечивает формирование мощной и регулируемой по длительности  искры, позволяющей значительно повысить эффективность воспламенения  и сжигания бензинового топлива.

2.Технические характеристики  ЭГИ  «Дуга-2Т»

Напряжение питания, В                                                                6-18

Потребляемый ток, А, не более                                                      3

Напряжение, подводимое к катушке зажигания, В                    400

Длительность искрового разряда, мс

пусковые обороты                                                                          60,0

- 600 об/мин                                                                                     6,0

- 2000 об/мин                                                                                   2,5

- 3600 об/мин                                                                                   1,5

Температура окружающей среды, С°                                        -40 - +85

С предварительным прогревом                                                  -60 - +85

Габаритные размеры, мм                                                           35×95×120

Масса, кг, не более                                                                            0,6

3. Комплектность

Прибор ЭГИ «Дуга-2Т»                                                                    -1 шт.

Катушка зажигания                                                                           - 1шт.

Жгут соединительных проводов                                                     - 2 шт.

Комплект крепежных элементов                                                      -1 шт.

Светодиод для индикации                            	                                     -1 шт.

Датчик детонации					                         -1 шт.

Паспорт 			                                                             -1 шт.

4. Подготовка прибора к эксплуатации

Прибор устанавливается в наиболее прохладном месте моторного отсека автомобиля. При выборе места установки прибора необходимо обеспечить его защиту от прямого попадания воды, а также учесть длину проводов соединительного кабеля.

Допускается самостоятельное удлинение  кабеля  до 1,5м проводами  сечением не менее 0,75 мм.

5. Последовательность подключения

5.1. Подключение комплекта  ЭГИ «Дуга-2Т» показано на рис 1.

5.1.1.Прибор  ЭГИ «Дуга-2Т» установите в наиболее прохладном месте  моторного отсека автомобиля. При выборе места установки прибора необходимо обеспечить его защиту от прямого попадания воды, а также учесть длину проводов соединительного кабеля.

5.1.2.Установите катушку зажигания, входящую в комплект  ЭГИ «Дуга-2Т»	. При этом необходимо учесть длину высоковольтных проводов (в комплект поставки не входят) и длину жгута проводов для подключения катушки зажигания к прибору ЭГИ «Дуга-2Т».

5.1.3. Отсоедините высоковольтные провода, соединяющие крышку датчика- распределителя со свечами зажигания двигателя, центральный провод оставьте. Если вы не знаете порядок работы цилиндров вашего двигателя, запомните положение свечи зажигания, на которую поступает провод с вывода крышки датчика распределителя, расположенного напротив вывода первого цилиндра. На рисунке этот вывод обозначен буквой А.

Рис. 1

5.1.4. Подключите соединитель X1 жгута проводов 1 из комплекта  к прибору  ЭГИ «Дуга-2Т» в соответствии со схемой рис 1.

5.1.5. Подключите жгут проводов 2. Обратите внимание, что белый провод подключается к выходу первого цилиндра датчика распределителя и выходу цилиндра, работающему с ним в паре. Положение контактов в паре проводов безразлично.

5.1.5. Соедините синий провод жгута проводов 1, с синим проводом жгута проводов 2, а белый провод жгута проводов 1, с белым проводом жгута проводов 2. Места соединений заизолируйте.

5.1.6. Соедините высоковольтными проводами катушку зажигания со свечами зажигания таким образом, чтобы первый цилиндр был подключен к клемме 1 катушки зажигания, а клемма  4 катушки зажигания к  свече зажигания того цилиндра, который работает с ним в паре (см. пункт 5.1.3.). Соедините оставшиеся выводы катушки зажигания соедините с остальными свечами. Порядок безразличен.

5.1.7. Проведите провода от светодиода из салона автомобиля в моторный отсек. Зачистите от изоляции концы двухпроводного кабеля выходящего из разъёма Х1 ЭГИ и концы двухпроводного кабеля от светодиода. Соедините скруткой концы проводов одного цвета с помощью изолирующих колпачков.

5.1.8. Для перехода на штатную систему зажигания достаточно отсоединить провода системы ЭГИ «Дуга-2Т» от датчика-распределителя и заизолировать их, или отсоединить жгут проводов 1 от жгута проводов 2 (синий и белый провод).  Произвести штатное соединение свечей зажигания с датчиком распределителем.

5.1.9. Подключение и крепление датчика детонации производить в соответствии с приложением.

6. Рекомендации по эксплуатации и мерам безопасности  ЭГИ  «Дуга-2Т».

Для получения наибольшей эффективности при использовании ЭГИ «Дуга-2Т», рекомендуется устанавливать более ранний угол опережения зажигания (на 10-15 градусов относительно указанного в инструкции на эксплуатацию автомобиля).

С целью исключения возможных повреждений прибора высоковольтным разрядом катушки зажигания не допускается укладка соединительных проводов ЭГИ вблизи высоковольтных проводов системы зажигания автомобиля!

Во избежание выхода прибора из строя запрещается:

-  отключение аккумуляторной батареи при работающем двигателе;

Запрещается на работающем двигателе касаться элементов системы зажигания!

Подключение и отключение прибора ЭГИ “Дуга-2Т» осуществляется при неработающем двигателе.

.              7. Индикация и включение дополнительных режимов работы .

7.1. После включения зажигания  через 0,5 секунды должен загореться светодиод индикации, что свидетельствует об исправности прибора ЭГИ «Дуга-2Т» и цепей его подключения.

7.2.  Если  прибор неисправен,  к нему не подключена катушка зажигания,  или она неисправна (обрыв одной из первичных обмоток), светодиод будет редко мигать. В такой ситуации запуск двигателя невозможен до устранения неисправности.

7.3. Если после включения зажигания и полусекундной задержки светодиод начинает часто мигать, то это означает, что температура окружающей среды около – 40 градусов и включился режим    предварительного прогрева ЭГИ. По окончании прогрева (не более 1,5 минут) светодиод загорается непрерывно. С этого момента времени можно запускать двигатель стартером.

7.4. При нормальной работе системы зажигания светодиод должен загораться после включения зажигания и гаснуть после начала работы стартера. Если светодиод мигает при работе стартера, то это свидетельствует об увеличенных зазорах в свечах зажигания, либо о наличии дополнительных зазоров в высоковольтных цепях. Мигание светодиода возможно и во время движения при резком нажатии на педаль газа, что также свидетельствует о наличии увеличенных зазоров. В таких случаях необходимо найти и устранить причину повышенного зазора.

7.5. Для управления дополнительными режимами работы ЭГИ, подключите выключатель В1 параллельно светодиоду (рис.1). При нормальной работе ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В1 ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА РАЗОМКНУТ.

.	        7.6. Для запуска режима предпускового прогрева  свечей зажигания  включите зажигание  при разомкнутом положении выключателя. Дождавшись непрерывного свечения светодиода, замкните, а затем разомкните выключатель. Светодиод начнёт часто мигать, а ЭГИ - подавать на свечи зажигания непрерывный искровой разряд. Для прекращения данного режима выключите зажигание.

8. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует нормальную работу ЭГИ  «Дуга-2Т» в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Прибор ЭГИ  «Дуга-2Т», вышедший из строя в период гарантийного срока службы, подлежит бесплатному ремонту либо замене на новый прибор за счёт производителя. Производитель не принимает претензий, если прибор имеет механические повреждения.

Претензии покупателя принимаются по месту продажи с соблюдением производителем гарантийных обязательств.

Телефон технической поддержки  8-916-491-86-55

Продан		____________________________________________

( штамп,    подпись,    дата)