Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   Г Е Н Е Р А Т О Р  И С К Р О О Б Р А З О В А Н И Я

# «Д У Г А- 2В1»

П А С П О Р Т

1. Назначение

Электронный генератор искрообразования  (ЭГИ) «Дуга-2В1» предназначен для работы в автомобилях с двигателями со впрыском топлива оснащёнными модулем зажигания 42.3705 (или аналогичным) и обеспечивает формирование мощной и регулируемой по длительности  искры, позволяющей значительно повысить эффективность воспламенения и сжигания бензинового топлива.

2.Технические характеристики  ЭГИ  «Дуга-2В1»

Напряжение питания, В                                                                6-18

Потребляемый ток, А, не более                                                      3

Напряжение, подводимое к катушке зажигания, В                    400

Длительность искрового разряда, мс

пусковые обороты                                                                          60,0

- 600 об/мин                                                                                     6,0

- 2000 об/мин                                                                                   2,5

- 3600 об/мин                                                                                   1,5

Температура окружающей среды, С°                                        -40 - +85

С предварительным прогревом                                                  -60 - +85

Габаритные размеры, мм                                                           35×95×120

Масса, кг, не более                                                                            0,6

3. Комплектность

Прибор ЭГИ «Дуга-2В1»                                                                   -1 шт.			   Катушка зажигания  4601.3705 	  		                           -1шт

Кабель соединительных проводов                                                    -1 шт.

Комплект крепежных элементов                                                      -1 шт.

Светодиод для индикации                            	                           -1 шт.

Паспорт 			                                                               -1 шт.

4. Подготовка прибора к эксплуатации

Прибор устанавливается в наиболее прохладном месте моторного отсека автомобиля. При выборе места установки прибора необходимо обеспечить его защиту от прямого попадания воды, а также учесть длину проводов соединительного кабеля.

Допускается самостоятельное удлинение  кабеля  до 1,5м проводами  сечением не

менее 0,75 мм.

5. Последовательность подключения

5.1Подключение прибора ЭГИ «Дуга-2В1» на автомобили использующие модуль зажигания 42.3705 (или аналогичный) показано на рис 1.

Рис. 1

5.1.1.Установить катушку зажигания  4601.3705 в удобном месте так, чтобы высоковольтные провода могли подключать ее выводы  к свечам зажигания двигателя автомобиля. Выбранное место установки должно максимально отвечать требованиям по отсутствию неблагоприятных внешних воздействий (грязь, влага).

5.1.2.Прибор  ЭГИ «Дуга-2В1» устанавливается в наиболее прохладном месте  моторного отсека автомобиля. При выборе места установки прибора необходимо обеспечить его защиту от прямого попадания воды, а также учесть длину проводов соединительного кабеля.

5.1.3. Подключить соединитель X1 жгута проводов из комплекта  к прибору  ЭГИ «Дуга-2В1».

5.1.4. Подключить соединитель X2 к катушке зажигания 4601.3705.

5.1.5.Отключить соединитель от модуля зажигания и подключить этот соединитель с соединителем Х3 комплекта прибора.

5.1.6. Подключить высоковольтные провода от свечей зажигания к высоковольтным выводам катушки зажигания в соответствии с маркировкой (для автомобилей ВАЗ), нанесенной около выводов катушки зажигания.

6. Рекомендации по эксплуатации и мерам безопасности  ЭГИ  «Дуга 2В1».

С целью исключения возможных повреждений прибора высоковольтным разрядом катушки зажигания не допускается укладка соединительных проводов ЭГИ вблизи высоковольтных проводов системы зажигания автомобиля!

Во избежание выхода прибора из строя запрещается:

-  отключение аккумуляторной батареи при работающем двигателе;

Запрещается на работающем двигателе касаться элементов системы зажигания!

Подключение и отключение прибора ЭГИ “Дуга” 2В осуществляется при неработающем двигателе.

.              7. Индикация и включение дополнительных режимов работы .

7.1 После включения зажигания  через 0,5 секунды должен загореться светодиод индикации, что свидетельствует об исправности прибора ЭГИ «Дуга-2В1» и цепей его подключения.

7.2  Если  прибор неисправен,  к нему не подключена катушка зажигания,  или она неисправна (обрыв одной из первичных обмоток), светодиод будет редко мигать. В такой ситуации запуск двигателя невозможен до устранения неисправности.

7.3. Если после включения зажигания и полусекундной задержки светодиод начинает часто мигать, то это означает, что температура окружающей среды около – 40 градусов и включился режим    предварительного прогрева ЭГИ. По окончании прогрева (не более 1,5 минут) светодиод загорается непрерывно. С этого момента времени можно запускать двигатель стартером.

7.4. При нормальной работе системы зажигания светодиод должен загораться после включения зажигания и гаснуть после начала работы стартера. Если светодиод мигает при работе стартера, то это свидетельствует об увеличенных зазорах в свечах зажигания, либо о наличии дополнительных зазоров в высоковольтных цепях. Мигание светодиода возможно и во время движения при резком нажатии на педаль газа, что также свидетельствует о наличии увеличенных зазоров. В таких случаях необходимо найти и устранить причину увеличенного зазора.

7.5. Для управления дополнительными режимами работы ЭГИ подключите выключатель В1 параллельно светодиоду (рис.1). При нормальной работе ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В1 ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА РАЗОМКНУТ.

.	 7.6. Для запуска режима предпускового прогрева  свечей зажигания  включите зажигание  при разомкнутом положении выключателя. Дождавшись непрерывного свечения светодиода, замкните, а затем разомкните выключатель. Светодиод начнёт часто мигать, а ЭГИ - подавать на свечи зажигания непрерывный искровой разряд. Для прекращения данного режима выключите зажигание.

8. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует нормальную работу ЭГИ  «Дуга-2В1» в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Прибор ЭГИ «Дуга-2В1», вышедший из строя в период гарантийного срока службы, подлежит бесплатному ремонту либо замене на новый прибор за счёт производителя. Производитель не принимает претензий, если прибор имеет механические повреждения.

Претензии покупателя принимаются по месту продажи с соблюдением производителем гарантийных обязательств.

Телефон технической поддержки  8-916-491-86-55

Продан		____________________________________________

( штамп,    подпись,    дата)