Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й   Г Е Н Е Р А Т О Р  И С К Р О О Б Р А З О В А Н И Я

# «Д У Г А- 2В2»

П А С П О Р Т

1.  Назначение

Электронный генератор искрообразования  (ЭГИ) «Дуга-2В2» предназначен для работы в автомобилях с двигателями со впрыском топлива оснащёнными двумя катушками зажигания 3012.3705  (или аналогичными) и обеспечивает формирование мощной и регулируемой по длительности  искры, позволяющей значительно повысить эффективность воспламенения  и сжигания бензинового топлива.

2.Технические характеристики  ЭГИ  «Дуга-2В2»

Напряжение питания, В                                                                6-18

Потребляемый ток, А, не более                                                      3

Напряжение, подводимое к катушке зажигания, В                    400

Длительность искрового разряда, мс

пусковые обороты                                                                          60,0

- 600 об/мин                                                                                     6,0

- 2000 об/мин                                                                                   2,5

- 3600 об/мин                                                                                   1,5

Температура окружающей среды, С°                                        -40 - +85

С предварительным прогревом                                                  -60 - +85

Габаритные размеры, мм                                                           35×95×120

Масса, кг, не более                                                                            0,6

3. Комплектность

Прибор ЭГИ «Дуга-2В2»                                                                   -1 шт.

Жгут соединительных проводов                                                       -1 шт.

Комплект крепежных элементов                                                       -1 шт.

Светодиод для индикации                            	                                      -1 шт.

Паспорт 			                                                             -1 шт.

4. Подготовка прибора к эксплуатации

Прибор устанавливается в наиболее прохладном месте моторного отсека автомобиля. При выборе места установки прибора необходимо обеспечить его защиту от прямого попадания воды, а также учесть длину проводов соединительного кабеля.

Допускается самостоятельное удлинение  кабеля  до 1,5м проводами  сечением не менее 0,75 мм.

5. Последовательность подключения

5.1. Подключение комплекта  ЭГИ «Дуга-2В2» на двигатели, использующие две катушки зажигания 3012.3705 (или аналогичные) показано на рис 1.

Рис. 1

5.1.1.Прибор  ЭГИ «Дуга-2В2» установите в наиболее прохладном месте  моторного отсека автомобиля. При выборе места установки прибора необходимо обеспечить его защиту от прямого попадания воды, а также учесть длину проводов соединительного кабеля.

5.1.2. Подключите соединитель X1 жгута проводов из комплекта  к прибору  ЭГИ «Дуга-2В2».

5.1.3. Провода соединительного кабеля с наконечниками маркированными цветными метками подсоедините к катушкам зажигания и наконечникам проводов поступающих на соответствующие катушки зажигания  с бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой рис.1.

5.1.4. Проведите кабель от светодиода из салона автомобиля в моторный отсек. Зачистите от изоляции концы двухпроводного кабеля выходящего из разъёма Х1 ЭГИ и концы двухпроводного кабеля от светодиода. Соедините скруткой концы проводов одного цвета с помощью изолирующих колпачков.

6. Рекомендации по эксплуатации и мерам безопасности  ЭГИ  «Дуга-2В2»

С целью исключения возможных повреждений прибора высоковольтным разрядом катушки зажигания не допускается укладка соединительных проводов ЭГИ вблизи высоковольтных проводов системы зажигания автомобиля!

Во избежание выхода прибора из строя запрещается:

-  отключение аккумуляторной батареи при работающем двигателе;

Запрещается на работающем двигателе касаться элементов системы зажигания!

Подключение и отключение прибора ЭГИ «Дуга-2В2» осуществляется при неработающем двигателе.

.              7. Индикация и включение дополнительных режимов работы.

7.1 После включения зажигания  через 0,5 секунды должен загореться светодиод индикации, что свидетельствует об исправности прибора ЭГИ «Дуга-2В2» и цепей его подключения.

7.2  Если  прибор неисправен,  к нему не подключена катушка зажигания,  или она неисправна (обрыв одной из первичных обмоток), светодиод будет редко мигать. В такой ситуации запуск двигателя невозможен до устранения неисправности.

7.3. Если после включения зажигания и полусекундной задержки светодиод начинает часто мигать, то это означает, что температура окружающей среды около – 40 градусов и включился режим    предварительного прогрева ЭГИ. По окончании прогрева (не более 1,5 минут) светодиод загорается непрерывно. С этого момента времени можно запускать двигатель стартером.

7.4. При нормальной работе системы зажигания светодиод должен загораться после включения зажигания и гаснуть после начала работы стартера. Если светодиод мигает при работе стартера, то это свидетельствует об увеличенных зазорах в свечах зажигания, либо о наличии дополнительных зазоров в высоковольтных цепях. Мигание светодиода возможно и во время движения при резком нажатии на педаль газа, что также свидетельствует о наличии увеличенных зазоров. В таких случаях необходимо найти и устранить причину повышенного зазора.

7.5. Для управления дополнительными режимами работы ЭГИ подключите выключатель В1 параллельно светодиоду (рис.1). При нормальной работе ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В1 ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА РАЗОМКНУТ.

7.6. Для запуска режима предпускового прогрева  свечей зажигания  включите зажигание  при разомкнутом положении выключателя. Дождавшись непрерывного свечения светодиода, замкните, а затем разомкните выключатель. Светодиод начнёт часто мигать, а ЭГИ - подавать на свечи зажигания непрерывный искровой разряд. Для прекращения данного режима выключите зажигание.

8. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует нормальную работу ЭГИ  «Дуга-2В2» в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Прибор ЭГИ  «Дуга-2В2», вышедший из строя в период гарантийного срока службы, подлежит бесплатному ремонту либо замене на новый прибор за счёт производителя. Производитель не принимает претензий, если прибор имеет механические повреждения.

Претензии покупателя принимаются по месту продажи с соблюдением производителем гарантийных обязательств.

Телефон технической поддержки  8-916-491-86-55

Продан		____________________________________________

( штамп,    подпись,    дата)